## Slide 1
Realizace C-ITS na
části dálniční sítě
ŘSD ČR
Roman Voříšek, Jan Pejchal (ŘSD)
20. 6. 2018

## Slide 2
Pilotní projekt před C-Roads CZ
Před realizací projektu C-Roads CZ zahájilo ŘSD pilotní projekt C-ITS na pražském okruhu (D0) a malých částech dálnic
D5 (km 0-5) a D1 (km 10-21).
V rámci tohoto projektu vy-
tvořený C-ITS Back Office a
C2X aplikace budou sloužit
jako výchozí pro implementaci
C-Roads CZ v ŘSD ČR.

## Slide 3
Pilotní projekt před C-Roads CZ
Instalováno cca 30 komunikačních jednotek na infrastrukturu (RSU)
Desítky vozidel a vozíků údržby
Back Office
C2X aplikace
UseCase:
  Road Works Warning
  In-Vehicle Information
  Probe Vehicle Data

## Slide 4
Projekt C-Roads CZ
C-ROADS je mezinárodní projekt zaměřený na nasazení kooperativních systémů (C-ITS) na vybraných koridorech v rámci EU v letech 2017-2020. Koordinátorem projetu C-ROADS CZ je MD ČR a partnery jsou ŘSD ČR, SŽDC, AŽD Praha s.r.o., ČVUT v Praze Fakulta dopravní, Brněnské komunikace a.s., O2 Czech Republic a.s., T-Mobile Czech Republic a.s. a INTENS Corporation s.r.o. ŘSD řeší v rámci tohoto projektu pokrytí C-ITS na vybraných úsecích dálnic, jedná se o úsek mezi silničním okruhem kolem Prahy po Plzeň na dálnici D5, úsek na dálnici D11 po H.K. a úsek na dálnici D1 v okolí Brna, včetně přilehlých radiál. Dále dochází k vybavení C-ITS jednotkami ve vozidlech údržby pro dané úseky dálnic. C-ITS zajišťují vzájemnou komunikaci mezi vozidly a infrastrukturou a mezi vozidly navzájem, tím dochází k včasnému varování řidiče před náhle vzniklou nebezpečnou situací v silničním provozu (údržba, odstavené vozidlo, nehoda …) nebo k poskytnutí vybrané dopravní informace (stav PDZ a ZPI, dojezdové doby …).

## Slide 5
Lokalizace
DT0
DT2
DT1
DT3
DT4
DT4
DT

## Slide 6
Fáze implementace C-Roads CZ
Česká republika v souladu s návrhem projektu definovala implementaci a pilotní testování hybridních služeb C-ITS v šesti fázích (dále uváděných jako DT - Deployment & Tests) rozdělených na základě jejich geografického umístění a odpovědných prováděcích subjektů.
DT1 (projekt ŘSD na D1 km 180-210 v aglomeraci Brno)
ŘSD je zodpovědné za zavádění ITS G5 a služby založené na LTE budou poskytovány mobilním operátorem O2 Czech Republic. C-ITS služby budou pokrývat část dálnice D1 spolu s vybranými hlavními silnicemi na příjezdu k D1 z města Brna.
V současné době skončilo vyhodnocení výběrového řízení. Termín ukončení implementace je plánován na prosinec 2018.

## Slide 7
Fáze implementace C-Roads CZ
DT1 (projekt ŘSD na D1 v aglomeraci Brno)
Instalace cca 25 komunikačních jednotek na infrastrukturu (RSU)
Vybavení desítek vozidel a vozíků údržby (cca 70)
Využití stávajícího Back Office a C2X aplikace
UseCase:
  Road Works Warning
  In-Vehicle Information
  Probe Vehicle Data
  Slow and Stacionary Vehicle
  Emergency Vehicle Approaching

## Slide 8
Fáze implementace C-Roads CZ
DT3 (projekt ŘSD na dálnici D5 km 5-95 a D11 km 0-90)
ŘSD je zodpovědné za zavádění technologie ITS G5 a služby založené na LTE (nebo LTE-V) budou poskytovány mobilními operátory O2 a T-Mobile. Škoda auto v rámci testování vybaví několik vozů palubní jednotkou pro příjem a zobrazení služeb. Služby C-ITS budou pokrývat vybrané úseky dálnic D1, D5, D11 a D52 (I/52)
ŘSD připravilo výběrové řízení s předpokládaným termínem ukončení – srpen/září 2018, následovat bude implementace – cca 220-240 dní.

## Slide 9
Fáze implementace C-Roads CZ
DT3 (projekt ŘSD na dálnici D5 a D11)
Instalace cca 55 komunikačních jednotek na infrastrukturu (RSU)
Vybavení desítek vozidel a vozíků údržby (cca 165)
Využití stávajícího Back Office a C2X aplikace
UseCase:
  Road Works Warning
  In-Vehicle Information
  Probe Vehicle Data
  Slow and Stacionary Vehicle
  Emergency Vehicle Approaching
  Traffic Jam Ahead Warning
  Weather Conditions Warning
  Hazardous Location Notification
  Electronic Emergency Brake Light

## Slide 10
Fáze implementace

## Slide 11
Děkujeme za pozornost